名称：全自动片剂包装机

型号：ZK-60P

- 技术参数

| 型号/Model | ZK-60P |
| --- | --- |
| 生产能力/Capacity | 20-60包/分 |
| 计量范围/Range of measurement | 1-200片（根据物料而定） |
| 制袋尺寸/Bag Size | （L)≤160mm (W)≤100mm |
| 封口形式/Sealing type | 三边封/四边封/背封 |
| 控制系统/Control system | PLC控制系统 |
| 总功率/Power | 1.18KW |
| 电源电压/Voltage | 220V/50-60HZ |
| 包装材料/Packing material | 纸/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等 Paper/the polyethylene，polyester/aluminum foil/polyethylene，nylon/polyethylene，tea filter paper，etc |
| 重量/Weigh | 230kg |
| 设备尺寸/Machine size | (L)800*(W)750*(H)1700mm |

说明：全自动片剂包装机可根据包装需求定制，参数会有小范围变动。

二、产品特点

1、自动包装机可以在包装过程中自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、计数、批号等全部工作；

2、控制系统自动化匹配各动作配合，该系统具有准确度高，调整制袋长度简便，且准确无误；

3、具有色标控制系统，可获得完整的商标图案，保障包装完整；

4、无级调整速度与袋长，包装速度与制袋长度可在额定范围内无级调整，不需要更换零件；

5、设计采用独特的嵌入式封口，加强型热封机构，智能型温控仪温度控制，具有良好的热平衡适应各种的包装材料，性能好、噪音低、封口纹路清晰、密封性强。

三、适用范围

中凯全自动片剂包装机适用于制药、食品、日化、农药行业中，如：奶片、润喉片、糖衣片、朱古力豆、药片、药丸、胶囊、钢珠、压缩面膜等片剂颗粒类物料。

四、七大优势

1、全机体304不锈钢高精度构造，防锈耐用。

2、PLC控制系统、触摸屏、袋长设定方便准确。

3、高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。

4、温度独立PID控制，更好适应各种包装材料，包装美观无损。

5、从充填、制袋、打印日期、充气（排气）一次性完成。

6、传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。

7、所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。

五、产品细节

1、数粒盘，高效精确完成计数，根据物料大小设计料孔，可单粒一袋，也可多粒一袋。

2、中英文控制面板，操作简单易懂，语言切换方便。

3、高质量光电眼，色标识别度准确，高效完成对标。

4、电子控制系统，所有控制由PLC软件控制，线标清楚，维护方便。

5、旋转控制电机，通过电机控制数粒盘旋转下料。

6、制袋器，定制与包装膜尺寸一致的成型器，不跑位，不偏移，制袋标准。

7、封边模具，三边和四边封封合模具是一副，根据封边要求定制。

8、背封为横封与切断一体，调试简单方便，切边方正，纹路清晰，封合牢固。

六、订购说明

1、质量保证，保修期为一年，终身提供技术服务。

2、设备合格的条件：设备做好后，立即在我司安装调试，设备包装出客户指定的样包，设备做好后供方拍设备工作视频予需方确认合格或需方派人到我司现场确认设备合格，设备定为合格。

3、包装方式：木箱包装。

4、付款方式：50%预付，供方购买生产设备所需之材料，设备做好经需方确认设备合格后，需方付清余款 ，供方打包设备待运。

5、交货期：15-20天，从贵司付定金的次日开始计算。